## Slide 1: vCity
3D-Simulation mit Volumen-/Schattenberechung auf der GPU

## Slide 2: Agenda
Vorstellung vCity
Datenmodell
Parser
OpenCL
3D-Viewer und GUI
Demo

## Slide 3: Vorstellung vCity
Was ist vCity?
Kommunikation
GitHub

## Slide 4: Demo

## Slide 5: vCity (1/4)
Virtuelles Stadtmodell
Echte Daten
Berechnen von Eigenschaften

## Slide 6: vCity (2/4)
Grober Projektplan
  schnell hinfällig
  Aufgabenüberblick via Reviews
  sammeln von To-dos jeden Montag
Gut für grobe Zeitabschätzung
Relativ unflexibel

## Slide 7: vCity (3/4)
Aufteilung in Gruppen
Extreme- und Pair-Programming
Programmieren gegen Schnittstellen
Feste Abgrenzung der Gruppen
  Theorie und Praxis

## Slide 8: vCity (4/4)
Änderungen
  Flexible Reaktion
  Implementation ohne Rückfragen
  Fehlender Projektleiter
Werkzeuge
  Git
  Eclipse
  CityDoctor
  Notepad++
  Diverse IRC-Clients
  UMLet / Enterprise Architect

## Slide 9: Kommunikation
Review jeden Montag
Email, IRC
Commits via IRC-Bot
Kommunikationsprobleme zwischen den Gruppen
  Besserung nach einem Monat

## Slide 10: Github (1/2)
Dezentrale “Sammelstelle”
Commits von fehlerfreiem Code
Gruppenspezifische Packages
nur ein Branch (Master)

## Slide 11: Github (2/2)
Einfaches mergen der Gruppenpakete
Dokumentation und Protokolle direkt in Github
Commit Probleme innerhalb der Gruppe (ein Branch)
Für uns war Github etwas Overkill

## Slide 12: Datenmodell (1/2)
City
  Einstiegspunkt
  Mittelpunkt der Stadt, Volumen
Building
  Straßenname, Volumen, ID
BoundarySurface
  Wand, Dach, Boden, Andere
Polygon
  Flächeninhalt, Prozentuale Verschattung

## Slide 13: Datenmodell (2/2)
Triangle
  Normalenvektor und drei Punkte
ShadowTriangle
  Erbt von Triangle
  Enthält Verschattungsinformationen
  Mittelpunkt
  Zugehöriges Gebäude
Vertex
  Enthält 3 Koordinaten (float)

## Slide 14: Parser
Bestandteile des Parser-Moduls
Bibliothek: CityGML4J
Interfaces
Import
Export
Troubleshooting

## Slide 15: Das Parser-Modul
Parser besteht aus
  Import der GML-Datei
  Koordinatentransformation
  Polygon-Triangulation
  Export als CSV, GML oder XML
Notes: Einlesen der GML Datei durch CityGML4J
Transformation (Translation) später mehr
Triangulation – Häuser in GML sind als Polygone definiert, zum berechnen von Schatten und Volumen eignen sich Dreiecke besser
Exports werden gleich erklärt

## Slide 16: Bibliothek: CityGML4J
2002 entwickelter Standard
XML - basiert
5 Skalenbereiche / Level Of Details (LOD)
Datenmodell, das geparst wird

## Slide 17: Parser-Modell
8 Klassen
2 Interfaces
Objekte aus dem Package-Model:
City
Building
Vertex

## Slide 18: Parser
<<throws>>
CityGML einlesen
Koordinaten transformieren
Polygone->Vertices umwandeln
Building Objekt

## Slide 19: Polygon Triangulator & Translate
Verwendet JOGL-Bibliothek
Triangulierung per tessellator
Dreiecke in ein ArrayList speichern
Wandle Koordinaten so um, dass sie näher am Ursprung des Koordinatensystems liegen
Neue Koordinaten in ein ArrayList weitergeben

## Slide 20: PolygonTriangulatorCallback
Verwendet GLU Bibliothek und erbt von GLUTessellatorCallbackAdapter
Callback-Routinen bei der Tessellierung
Beim Auftreten der Ereignisse
Beginn und Ende eines Polygons
Spezifikation einer Ecke
Selbstdurchdringung eines Polygons

## Slide 21: PolygonTriangulatorCollector
Sammlung gewonnener Vertices
Erstellung der Dreiecke/Triangles für die spätere Nutzung
Orientierung gegen die Uhrzeigersinn

## Slide 22: Interfaces des Parsers
Daten in ein csv, xml oder cgml Datei exportieren
Enthält ID und Volume
Datei einlesen
Koordinaten transformieren
Polygone ->Vertices
Building Objects erstellen

## Slide 23: CityGML Datei Aufbau
Vereinfacht:
  CityModel
    CityObjectMember
      lod2Solid
        SurfaceMember
      Boundedby
        Polygon
          Koordinaten
      Adresse
Notes: Im Vorraus erwähnt: Dieser Aufbau ist nicht immer so, GML ist vielseitig
in der Regel wie folgt
CityModell -- Gebäude – Solid Members werden definiert – Bounded werden beschrieben – Polygone, Koordinaten – Adresse Optional

## Slide 24: lod2Solid

## Slide 25: Surface Member
Notes: STRG + F4 zum Zoomen
STRG + F2 zum Zeichnen
Bounding Box
(Erklärung: Polygon so wie es ist in eine Kiste packen, weil Post teuer muss es genau rein passen)
S R S Dimension

## Slide 26: Adressen
Notes: K s a l l
FFF o r o f ä h r

## Slide 27: Aufbereitung der eingelesenen Daten
Koordinatentransformation
Polygontriangulation

## Slide 28: Koordinatentransformation
Verschiebung zum Koordinatenursprung
Drehung an der x–Achse
Durchgeführt mithilfe homogener Koordinaten
Notes: Die Eingelesenen Daten werden für die Berechnung und dem Renderer aufbereitet.
Dazu zählen versch und Drehung.
Transformation mithilfe homogonen Koordinaten. Das bedeutet die Vektoren werden eine Dimension erhöht somit ist werden die berechnungen einfacher
Die berechnungen werden vereinheitlich es werden nur Matrixmultiplkationen benötigt

## Slide 29: Verschiebung zum Koordinatenursprung
Die Translationsmatrix lautet:
x,y,z entsprechen den Referenzkoordinaten

## Slide 30: Drehung an der x-Achse
z
Y
X
z´
Y´
X´
Achsen: CityGML
Achsen: Renderer
X´=X
Y´=Z
Z´=-Y

## Slide 31: Drehung an der x-Achse
Die Matrix für die Drehung an der x-Achse:

## Slide 32: Rechnung
Vektoren werden um eine Zeile erweitert:
Transformationsmatrix =
Translationsmatrix * Drehmatrix
Entgültige Koordinaten =
Transformationsmatrix * Vektor

## Slide 33: Polygontriangulation
Wird benötigt um konkave Polygone zeichnen zu können
Triangulation mit JOGL
konvexes Polygon
konkaves Polygon

## Slide 34: Dreieckstypen
Triangle:
Drei Vektoren entsprechen einem Dreieck

## Slide 35: Dreieckstypen
Triangle Strip
Das Polygon wird in mehrere zusammenhängende Dreiecke unterteilt

## Slide 36: Dreieckstypen
Triangle Fan
Dreiecke haben den gleichen Startpunkt und die Seiten sind miteinander Verbunden

## Slide 37: Export: CSV
Einfache CSV-Datei
Enthält Gebäude-ID und errechnetes Volumen
Notes: Comma Separated Value
Kein Framework, Java File Writer

## Slide 38: Export: GML
Export aller Original-Daten plus errechnetes Volumen als Double-Attribut
CityGML4J-Framework
Notes: Geography Markup Language
Zu jedem Gebäude wird ein Double Attribut hinzugefügt

## Slide 39: Export: XML (1 / 2)
Export der errechneten Volumen-, Flächen- und Schattenwerte als XML-Datei zur Verwendung mit INSEL
StAX-Framework
Notes: (Extensible Markup Language)
Framework weil performant und einfach

## Slide 40: Export: XML (2 / 2)
City
  SkyModel
    Azimuth, Height
  Building
    Volume
    BoundarySurface
      ID
      Type
      Polygon
        ID
        Area
        Shadow
Notes: DTD (Document Type Definition)

## Slide 41: Parser: Troubleshooting
CityGML- Doku
  Schlecht dokumentiert
  Viele Felder oft nicht belegt -> „null“
  Exploratives Testen schwerfällig
String theCity = building.getAddress() .get(0).getAddress() .getXalAddress() .getAddressDetails() .getCountry().getLocality() .getLocalityName() .get(0).getContent(); | <bldg:address> <core:Address> <core:xalAddress> <xal:AddressDetails> <xal:Country> <xal:CountryName>Germany</xal:CountryName> <xal:Locality Type="Town"> <xal:LocalityName>Ludwigsburg</xal:LocalityName>

## Slide 42: Parser: Troubleshooting
CityGML – Dateiformat
  Zu viele Möglichkeiten, dieselben Daten zu speichern
  Macht Auslesen schwierig

## Slide 43: Parser: Troubleshooting
Laufzeit Parser
  Bisher verkraftbar
  Problem: Größere Stadtmodelle
  Ausblick: XML-Dokument in RAM

## Slide 44: Parser: Troubleshooting
Genauigkeit der Berechnungen
  „Umrechnen“ von double zu float - Datentypen zur Volumenberechnung

## Slide 45: OpenCL
Aufgabe
Allgemeines zu OpenCL
Volumenberechnung
Schattenberechnung
Sonnenposition

## Slide 46: Aufgabe
Aufgabe: Implementierung einer Volumenberechnung und einer Schattenberechnung in CUDA oder OpenCL
Aufgaben wurden sowohl in Java als auch OpenCL gelöst
Java Implementierung wird als Fall-Back verwendet

## Slide 47: Warum GPU?
CPU hat 2 – 8 Kerne, GPU im Labor hat 1024 Kerne
Aber geringere Taktrate pro Kern
Parallelisierbarer Code kann extrem gut auf der GPU berechnet werden
Sowohl Volumenberechnung als auch Schattenberechnung gut parallelisierbar
Schattenberechnungszeit von Stunden auf Minuten reduziert

## Slide 48: OpenCL
Entscheidung für OpenCL da plattformübergreifend
Offener Standard seit 2008
Wird von der Khronos-Group gepflegt
Unterstützt AMD-Grafikkarten
Java-Binding mit JOCL vorhanden

## Slide 49: Aufbau OpenCL Programm (1/3)
OpenCL Context erstellen clCreateContextFromType
Devices (GPUs oder evtl CPUs) holen clGetContextInfo
Eine CommandQueue erstellen clCreateCommandQueue
Ein Programm laden clCreateProgramWithSource

## Slide 50: Aufbau OpenCL Programm (2/3)
Das Programm kompilieren und linken clBuildProgram
Den Programmkernel erstellen clCreateKernel
Programmdaten auf die GPU laden
  Buffer auf GPU erstellen mit clCreateBuffer
  Parameter für den Kernel setzen mit clSetKernelArg

## Slide 51: Aufbau OpenCL Programm (3/3)
OpenCL kernel ausführen clEnqueueNDRangeKernel
Warten bis die Ausführung beendet ist clFinish
Lesen von Ausgabedaten clEnqueueReadBuffer
Gespeicherte Daten wieder löschen clReleaseMemObject
Kernel wieder freigeben clReleaseKernel

## Slide 52: Aufbau OpenCL Kernel
OpenCL Sprache ist eine Erweiterung des C-Standards
Beispiel zur Berechnung von Quadratzahlen auf der GPU
__kernel void calc(__global int* array, __global int* result) { int gid = get_global_id(0); result[gid] = array[gid] * array[gid];
}

## Slide 53: Modellqualität
Voraussetzung: Modell mit CityDoctor validiert bzw. korrigiert.
Ohne Validierung:
  Ergebnis der Volumenberechnung nicht korrekt.
  Schattenberechnung fehlerhaft.
  Fehlerhafte Darstellung im 3D-Viewer, da „Rückseiten“ der Dreiecke nicht angezeigt werden.

## Slide 54: Volumenberechnung (1/2)
Dreieck bildet Tetraeder mit Ursprung
Volumen von Tetraeder wird berechnet
Dreieck besteht aus P1, P2, P3 wobei jeder Punkt Px ein Ortsvektor ist
Volumen ist dann P1 * (P2 x P3) / 6
Volumen ist vorzeichenbehaftet je nach Orientierung des Normalenvektors (P2 x P3)
Volumen des Meshs ist die Summe aller Dreiecksvolumen

## Slide 55: Volumenberechnung (2/2)
Implementierung teilt die Berechnung pro Gebäude auf
Paketgröße für GPU damit geringer
Watchdog Timer schlägt nicht zu
GPU RAM ausreichend

## Slide 56: Schattenberechnung
Prinzip:

## Slide 57: Skymodel (1/2)
Himmel aufgeteilt in Skypatches

## Slide 58: Skymodel (2/2)
Zeitunabhängige Berechnung
Schatten wird pro Skypatch berechnet
Pro Skypatch und Dreieck ein boolean Wert
Sonnenstand wird Skypatch zugeordnet
Schatten wird von Skypatch genommen

## Slide 59: Berechnung: Raytracing
Für jedes Dreieck und Skypatch
  Bilde Gerade von Mittelpunkt von Dreieck zu Mittelpunkt Skypatch
  Prüfe ob Gerade andere Dreiecke schneidet
  Falls Gerade nichts schneidet oder Dreieck hinter dem zu prüfenden Dreieck: kein Schatten
  Falls Gerade schneidet und Dreieck vor dem zu prüfenden Dreieck: Schatten

## Slide 60: Berechnung: Probleme
Lange Rechenzeit
Watchdog Timer der GPU schlägt zu
Dreiecke können groß sein dadurch sehr ungenau

## Slide 61: Berechnung: Lösung (1/2)
Teile Dreiecke auf in kleinere Dreiecke
Falls Fläche von Dreieck größer als z.B. 1m² teile längste Seite in der Mitte und bilde zwei Dreiecke

## Slide 62: Berechnung: Lösung (2/2)
Berechne für jedes Gebäude eine Umgebung von Gebäuden
Alle Gebäude, die weiter entfernt sind als z.B. 80m werden nicht berücksichtigt
Berechne den Schatten in Paketen

## Slide 63: Berechnung: Umsetzung (1/2)
Berechne Mittelpunkt von Gebäuden
Teile große Dreiecke in kleine Dreiecke
Berechne Mittelpunkt von kleinen Dreiecken
Sammle alle kleinen Dreiecke in einer Liste
Hole Pakete von 256/512/1024 Dreiecken aus Liste und bearbeite diese

## Slide 64: Berechnung: Umsetzung (2/2)
Ermittle zu welchen Gebäuden die Dreiecke gehören
Berechne für jedes gefundene Gebäude die Umgebung
Speicher alles auf die Grafikkarte und starte die Berechnung

## Slide 65: Berechnung: Beispiel
Rot: zu berechnendes Gebäude
Grün: Umgebung
Schwarz: Gebäude außer Reichweite

## Slide 66: Berechnung: Sonnenstand
Anhand von Ort und Zeitpunkt (inkl. Datum) Position der Sonne bestimmen
Algorithmus aus Wikipedia übernommen
Ergebnis ist ein Azimuthwinkel und ein Höhenwinkel
Aus den Winkeln wird das richtige Skypatch ausgewählt

## Slide 67: 3D-Viewer und GUI
Aufgaben
Funktionen
Aufbau
Probleme / Lösungen
Performance

## Slide 68: Aufgaben der GUI
Erstellung einer graphischen Benutzungsschnittstelle inklusive 3D Visualisierung der Stadt
Die GUI in JAVA und Swing umsetzen
3D Visualisierung mit Hilfe von JOGL

## Slide 69: Funktionen der GUI
Koordinatenachsen anzeigen
Skypatchs zeichnen
Position der Sonne anzeigbar
Anzeige der Gebäude
Anzeige des Schattens unterteilt in Dreiecke
oder Polygone
Anzeige des Rasters

## Slide 70: Funktionen der GUI
Volumenanzeige über den Gebäuden
Dynamische Kamera
Gebäude selektieren und Gebäudeinformationen einblenden lassen
Erhöhen der Usability, durch das Einblenden von Statusmeldungen in der Titelleiste
Informations-Panel für Fehlernachrichten und etwaige Programminformationen

## Slide 71: Aufbau der GUI
Ein Frame für die Optionen
(Komponenten in Swing)
Ein Frame für den Gebäude-Viewer, mit den Container GLCanvas
Trennung erfolgte wegen Unterstützung von mehreren Bildschirmen

## Slide 72: Aufbau der GUI
Einstellungen
Stadtinformation
Steuerung
PanelSettings
PanelCityInfo
PanelNavigation
Akkordeon-Menü (d.h. Elemente werden auf-/zugeklappt)
Aufteilung der Elemente auf mehrere Panels
Akkordeon-Effekt durch neu rendern mit/ohne entsprechende Panels

## Slide 73: Probleme
Aliasing
Z- Fighting

## Slide 74: Lösung der Probleme
Antialiasing in OpenGL aktiviert
unter anderem durch:
  Double Buffering aktiviert
  Blending Funktion gesetzt
  Multisampling aktiviert

## Slide 75: Vergleich
Vorher
Nachher

## Slide 76: Performance
Kontinuierliche Performance-Tests
Untersuchung der display-Methode:
  Berechnungen werden nur einmal ausgeführt,
  sehr viele if-Abfragen notwendig
  Hardwarebeschleunigung aktiviert
  Optimierte Thread-Verwaltung durch Executor-Service

## Slide 77: Demo

## Slide 78: Quellen (1/3)
Bild auf Seite 56: http://www.mynetcologne.de/~nc-purschst3/garten/klima/Sonne.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
http://stackoverflow.com/questions/1406029/how-to-calculate-the-volume-of-a-3d-mesh-object-the-surface-of-which-is-made-up
http://www.jocl.org/
http://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-1.1.pdf

## Slide 79: Quellen (2/3)
Bild auf Seite 16: http://lh5.ggpht.com/-TQoisMDRkRM/T_QLRsg2UeI/AAAAAAAAAPA/ZmbB3KCsH9g/image_thumb%2525255B13%2525255D.png%3Fimgmax%3D800
Bild auf Seite 33 vgl: http://www.dma.ufg.ac.at/assets/13152/intern/konkaves.jpg
Bild auf Seite 35 vgl: http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangle_strips.gif
Bild auf Seite 36 vgl : http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangle_fans.gif

## Slide 80: Quellen (3/3)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedron
http://www.java-tips.org/other-api-tips/jogl/polygon-tessellation-in-jogl.html