## Slide 1: vCity

## Slide 2: Agenda
Vorstellung vCity
Datenmodell
Parser
OpenCL
3D-Viewer und GUI
Demo

## Slide 3: Vorstellung vCity
Was ist vCity?
Kommunikation
GitHub

## Slide 4: vCity (1/4)
Virtuelles Stadtmodell
Echte Daten
Berechnen von Eigenschaften

## Slide 5: vCity (2/4)
Grober Projektplan
  schnell hinfällig
  Aufgabenüberblick via Reviews
  sammeln von To-dos jeden Montag
Gut für grobe Zeitabschätzung
Relativ unflexibel

## Slide 6: vCity (3/4)
Aufteilung in Gruppen
Extreme- und Pair-Programming
Programmieren gegen Schnittstellen
Feste Abgrenzung der Gruppen
  Theorie und Praxis

## Slide 7: vCity (4/4)
Änderungen
  Flexible Reaktion
  Implementation ohne Rückfragen
  Fehlender Projektleiter
Werkzeuge
  Git
  Eclipse
  CityDoctor
  Notepad++
  Diverse IRC-Clients
  UMLet / Enterprise Architect

## Slide 8: Kommunikation
Review jeden Montag
Email, IRC
Commits via IRC-Bot
Kommunikationsprobleme zwischen den Gruppen
  Besserung nach einem Monat

## Slide 9: Github (1/2)
Dezentrale “Sammelstelle”
Commits von fehlerfreiem Code
Gruppenspezifische Packages
nur ein Branch (Master)

## Slide 10: Github (2/2)
Einfaches mergen der Gruppenpakete
Dokumentation und Protokolle direkt in Github
Commit Probleme innerhalb der Gruppe (ein Branch)
Für uns war Github etwas Overkill

## Slide 11: Datenmodell (1/2)
City
  Einstiegspunkt
  Mittelpunkt der Stadt, Volumen
Building
  Straßenname, Volumen, ID
BoundarySurface
  Wand, Dach, Boden, Andere
Polygon
  Flächeninhalt, Prozentuale Verschattung

## Slide 12: Datenmodell (2/2)
Triangle
  Normalenvektor und drei Punkte
ShadowTriangle
  Erbt von Triangle
  Enthält Verschattungsinformationen
  Mittelpunkt
  Zugehöriges Gebäude
Vertex
  Enthält 3 Koordinaten (float)

## Slide 13: Parser
Bestandteile des Parser-Moduls
Bibliothek: CityGML4J
Interfaces
Import
Export
Troubleshooting

## Slide 14: Das Parser-Modul
Parser besteht aus
  Import der GML-Datei
  Koordinatentransformation
  Polygon-Triangulation
  Export als CSV, GML oder XML

## Slide 15: Bibliothek: CityGML4J
2002 entwickelter Standard
XML - basiert
5 Skalenbereiche / Level Of Details (LOD)
Datenmodell, das geparst wird

## Slide 16: Interfaces des Parsers
TODO

## Slide 17: CityGML Datei Aufbau
Vereinfacht:
  CityModel
    CityObjectMember
      lod2Solid
        SurfaceMember
      Boundedby
        Polygon
          Koordinaten
      Adresse

## Slide 18: lod2Solid

## Slide 19: Surface Member

## Slide 20: Adressen

## Slide 21: Koordinatentransformation
Verschiebung zum Koordinatenursprung
Drehung an der x–Achse
Durchgeführt mithilfe homogener Koordinaten

## Slide 22: Verschiebung zum Koordinatenursprung
Die Translationsmatrix lautet:
x,y,z entsprechen den Referenzkoordinaten

## Slide 23: Drehung an der x-Achse
z
Y
X
z´
Y´
X´
Achsen: CityGML
Achsen: Renderer
X´=X
Y´=Z
Z´=-Y

## Slide 24: Drehung an der x-Achse
Die Matrix für die Drehung an der x-Achse:

## Slide 25: Rechnung
Vektoren werden um eine Zeile erweitert:
Transformationsmatrix =
Translationsmatrix * Drehmatrix
Entgültige Koordinaten =
Transformationsmatrix * Vektor

## Slide 26: Polygontriangulation
Triangulation mit JOGL
Wird benötigt um konkave Polygone zeichnen zu können
konvexes Polygon
konkaves Polygon

## Slide 27: Dreieckstypen
Triangle:
Man erhält unabhängige Dreiecke

## Slide 28: Dreieckstypen
Triangle Strip
Das Polygon wird in mehrere zusammenhängende Dreiecke unterteilt

## Slide 29: Dreieckstypen
Triangle Fan
Dreiecke haben den gleichen Startpunkt und die Seiten sind miteinander Verbunden

## Slide 30: Export: CSV
Einfache CSV-Datei
Enthält Gebäude-ID und errechnetes Volumen

## Slide 31: Export: GML
Export aller Original-Daten plus errechnetes Volumen als Double-Attribut
CityGML-Framework

## Slide 32: Export: XML
Export der errechneten Volumen-, Flächen- und Schattenwerte als XML-Datei zur Verwendung mit INSEL
StAX-Framework

## Slide 33: Parser: Troubleshooting
CityGML- Doku
  Schlecht dokumentiert
  Viele Felder oft nicht belegt -> „null“
  Exploratives Testen schwerfällig
String theCity = building.getAddress() .get(0).getAddress() .getXalAddress() .getAddressDetails() .getCountry().getLocality() .getLocalityName() .get(0).getContent(); | <bldg:address> <core:Address> <core:xalAddress> <xal:AddressDetails> <xal:Country> <xal:CountryName>Germany</xal:CountryName> <xal:Locality Type="Town"> <xal:LocalityName>Ludwigsburg</xal:LocalityName>

## Slide 34: Parser: Troubleshooting
CityGML- Doku
  Schlecht dokumentiert
  Viele Felder oft nicht belegt -> „null“
  Exploratives Testen schwerfällig
Laufzeit Parser
  Bisher verkraftbar
  Problem: Größere Stadtmodelle
  Ausblick: XML-Dokument in RAM

## Slide 35: Parser: Troubleshooting
CityGML- Doku
  Schlecht dokumentiert
  Viele Felder oft nicht belegt -> „null“
  Exploratives Testen schwerfällig
Laufzeit Parser
  Bisher verkraftbar
  Problem: Größere Stadtmodelle
  Ausblick: XML-Dokument in RAM
Genauigkeit der Berechnungen
  „Umrechnen“ von double zu float - Datentypen zur Volumenberechnung

## Slide 36: OpenCL
Aufgabe
Allgemeines zu OpenCL
Volumenberechnung
Schattenberechnung
Sonnenposition

## Slide 37: Aufgabe
Aufgabe: Implementierung einer Volumenberechnung und einer Schattenberechnung in CUDA oder OpenCL
Aufgaben wurden sowohl in Java als auch OpenCL gelöst
Java Implementierung wird als Fall-Back verwendet

## Slide 38: Warum GPU?
CPU hat 2 – 8 Kerne, GPU im Labor hat 1024 Kerne
Aber geringere Taktrate pro Kern
Parallelisierbarer Code kann extrem gut auf der GPU berechnet werden
Sowohl Volumenberechnung als auch Schattenberechnung gut parallelisierbar
Schattenberechnungszeit von Stunden auf Minuten reduziert

## Slide 39: OpenCL
Entscheidung für OpenCL da plattformübergreifend
Offener Standard seit 2008
Wird von der Khronos-Group gepflegt
Unterstützt AMD-Grafikkarten
Java-Binding mit JOCL vorhanden

## Slide 40: Aufbau OpenCL Programm (1/3)
OpenCL Context erstellen clCreateContextFromType
Devices (GPUs oder evtl CPUs) holen clGetContextInfo
Eine CommandQueue erstellen clCreateCommandQueue
Ein Programm laden clCreateProgramWithSource

## Slide 41: Aufbau OpenCL Programm (2/3)
Das Programm kompilieren und linken clBuildProgram
Den Programmkernel erstellen clCreateKernel
Programmdaten auf die GPU laden
  Buffer auf GPU erstellen mit clCreateBuffer
  Parameter für den Kernel setzen mit clSetKernelArg

## Slide 42: Aufbau OpenCL Programm (3/3)
OpenCL kernel ausführen clEnqueueNDRangeKernel
Warten bis die Ausführung beendet ist clFinish
Lesen von Ausgabedaten clEnqueueReadBuffer
Gespeicherte Daten wieder löschen clReleaseMemObject
Kernel wieder freigeben clReleaseKernel

## Slide 43: Aufbau OpenCL Kernel
OpenCL Sprache ist eine Erweiterung des C-Standards
Beispiel zur Berechnung von Quadratzahlen auf der GPU
__kernel void calc(__global int* array, __global int* result) { int gid = get_global_id(0); result[gid] = array[gid] * array[gid];
}

## Slide 44: Modellqualität
Voraussetzung: Modell mit CityDoctor validiert bzw. korrigiert.
Ohne Validierung:
  Ergebnis der Volumenberechnung nicht korrekt.
  Schattenberechnung fehlerhaft.
  Fehlerhafte Darstellung im 3D-Viewer, da „Rückseiten“ der Dreiecke nicht angezeigt werden.

## Slide 45: Volumenberechnung (1/2)
Dreieck bildet Tetraeder mit Ursprung
Volumen von Tetraeder wird berechnet
Dreieck besteht aus P1, P2, P3 wobei jeder Punkt Px ein Ortsvektor ist
Volumen ist dann P1 * (P2 x P3) / 6
Volumen ist vorzeichenbehaftet je nach Orientierung des Normalenvektors (P2 x P3)
Volumen des Meshs ist die Summe aller Dreiecksvolumen

## Slide 46: Volumenberechnung (2/2)
Implementierung teilt die Berechnung pro Gebäude auf
Paketgröße für GPU damit geringer
Watchdog Timer schlägt nicht zu
GPU RAM ausreichend

## Slide 47: Schattenberechnung
Prinzip:

## Slide 48: Skymodel (1/2)
Himmel aufgeteilt in Skypatches

## Slide 49: Skymodel (2/2)
Zeitunabhängige Berechnung
Schatten wird pro Skypatch berechnet
Pro Skypatch und Dreieck ein boolean Wert
Sonnenstand wird Skypatch zugeordnet
Schatten wird von Skypatch genommen

## Slide 50: Berechnung: Raytracing
Für jedes Dreieck und Skypatch
  Bilde Gerade von Mittelpunkt von Dreieck zu Mittelpunkt Skypatch
  Prüfe ob Gerade andere Dreiecke schneidet
  Falls Gerade nichts schneidet oder Dreieck hinter dem zu prüfenden Dreieck: kein Schatten
  Falls Gerade schneidet und Dreieck vor dem zu prüfenden Dreieck: Schatten

## Slide 51: Berechnung: Probleme
Lange Rechenzeit
Watchdog Timer der GPU schlägt zu
Dreiecke können groß sein dadurch sehr ungenau

## Slide 52: Berechnung: Lösung (1/2)
Teile Dreiecke auf in kleinere Dreiecke
Falls Fläche von Dreieck größer als z.B. 1m² teile längste Seite in der Mitte und bilde zwei Dreiecke

## Slide 53: Berechnung: Lösung (2/2)
Berechne für jedes Gebäude eine Umgebung von Gebäuden
Alle Gebäude, die weiter entfernt sind als z.B. 80m werden nicht berücksichtigt
Berechne den Schatten in Paketen

## Slide 54: Berechnung: Umsetzung (1/2)
Berechne Mittelpunkt von Gebäuden
Teile große Dreiecke in kleine Dreiecke
Berechne Mittelpunkt von kleinen Dreiecken
Sammle alle kleinen Dreiecke in einer Liste
Hole Pakete von 256/512/1024 Dreiecken aus Liste und bearbeite diese

## Slide 55: Berechnung: Umsetzung (2/2)
Ermittle zu welchen Gebäuden die Dreiecke gehören
Berechne für jedes gefundene Gebäude die Umgebung
Speicher alles auf die Grafikkarte und starte die Berechnung

## Slide 56: Berechnung: Beispiel
Rot: zu berechnendes Gebäude
Grün: Umgebung
Schwarz: Gebäude außer Reichweite

## Slide 57: Berechnung: Sonnenstand
Anhand von Ort und Zeitpunkt (inkl. Datum) Position der Sonne bestimmen
Algorithmus aus Wikipedia übernommen
Ergebnis ist ein Azimuthwinkel und ein Höhenwinkel
Aus den Winkeln wird das richtige Skypatch ausgewählt

## Slide 58: 3D-Viewer und GUI
Aufgaben:
Erstellung einer graphischen Benutzungsschnittstelle inklusive 3D Visualisierung der Stadt
Die GUI in JAVA und Swing umsetzen
3D Visualisierung mit Hilfe von JOGL

## Slide 59: Funktionen der GUI
Koordinatenachsen anzeigen
Skypatchs zeichnen
Position der Sonne anzeigbar
Anzeige der Gebäude
Anzeige des Schattens unterteilt in Dreiecke
oder Polygone
Anzeige des Rasters

## Slide 60: Funktionen der GUI
Volumenanzeige über den Gebäuden
Dynamische Kamera
Gebäude selektieren und Gebäudeinformationen einblenden lassen
Erhöhen der Usability, durch das Einblenden von Statusmeldungen in der Titelleiste
Informations-Panel für Fehlernachrichten und etwaige Programminformationen

## Slide 61: Aufbau der GUI
Ein Frame für die Optionen
(Komponenten in Swing)
Ein Frame für den Gebäude-Viewer, mit den Container GLCanvas
Trennung erfolgte wegen Unterstützung von mehreren Bildschirmen

## Slide 62: Aufbau der GUI
Einstellungen
Stadtinformation
Steuerung
PanelSettings
PanelCityInfo
PanelNavigation
Akkordeon-Menü (d.h. Elemente werden auf-/zugeklappt)
Aufteilung der Elemente auf mehrere Panels
Akkordeon-Effekt durch neu rendern mit/ohne entsprechende Panels

## Slide 63: Probleme
Aliasing
Z- Fighting

## Slide 64: Lösung der Probleme
Antialiasing in OpenGL aktiviert
unter anderem durch:
  Double Buffering aktiviert
  Blending Funktion gesetzt
  Multisampling aktiviert

## Slide 65: Vergleich
Vorher
Nachher

## Slide 66: Performance
Kontinuierliche Performance-Tests
Untersuchung der display-Methode:
  Berechnungen werden nur einmal ausgeführt,
  sehr viele if-Abfragen notwendig
  Hardwarebeschleunigung aktiviert
  Optimierte Thread-Verwaltung durch Executor-Service

## Slide 67: Demo

## Slide 68: Quellen
BILD SEITE http://www.mynetcologne.de/~nc-purschst3/garten/klima/Sonne.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
http://stackoverflow.com/questions/1406029/how-to-calculate-the-volume-of-a-3d-mesh-object-the-surface-of-which-is-made-up
http://www.jocl.org/
http://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-1.1.pdf

## Slide 69: Bildquellen
http://lh5.ggpht.com/-TQoisMDRkRM/T_QLRsg2UeI/AAAAAAAAAPA/ZmbB3KCsH9g/image_thumb%2525255B13%2525255D.png%3Fimgmax%3D800
http://www.dma.ufg.ac.at/assets/13152/intern/konkaves.jpg
http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangle_strips.gif
http://profs.sci.univr.it/~colombar/html_openGL_tutorial/images/triangle_fans.gif

## Slide 70: Quellen
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedron